# NOM DU GROUPE

## FICHE TECHNIQUE

### Au 6 septembre  2004

REGIE PRODUCTION :			1 régisseur son + 1 régisseur lumiere

ARTISTES :					5

DUREE DU CONCERT :			1h10

JAUGE :					200 spectateurs

ESPACE SCENOGRAPHIQUE :

___________________________________	Profondeur  minimum :			7m

___________________________________ Ouverture du cadre:				10m

___________________________________ Dégagements de chaque coté :		m

Si dimensions inférieures nous consulter

ACCES Véhicule :	le plus près possible du plateau (véhicule type IVECO 3T50, hauteur : 3m50)

PLATEAU :

Fourni par l’organisateur :

___________________________________ Praticable 3m x 2m pour batterie

___________________________________ 3 direct son

Fourni par le groupe :	Batterie

Guitare, basse

Ampli guitare et basse

LUMIERE :

Fourni par l’organisateur :

1 jeu d’orgues à mémoires avec séquentiel scène et prépa

___________________________________ 29 gradateurs de 2KWS

SON :

Fourni par l’organisateur :

#### Matériel de qualité professionnelle d’une puissance adaptée à la salle

__________________________________	1 console son 24 entrées, 4 auxiliaires post fader, 4 sous groupes ou 16 entrées dont 2 entrées stéréo

__________________________________	1 rack contenant 1 eq pour la façade, x compresseur, réverbe du type ….

__________________________________	4 retours de scéne

Fourni par le groupe :	…. (micro, effet supplémentaire…..)

PROJECTEURS :

Fourni par l’organisateur :

43 sources sans  la salle

sources  pour une hauteur sous perche de 4m

si plus nous consulter

20 PAR 64  (1000w)

12 PC 1000w

1 machine à fumée

1 stroboscope

...............

ACCESSOIRES :

Fourni par le groupe :

__________________________________	x chaise

___________________________________ x tables

___________________________________ x pupitre

___________________________________ ………

PLANNING ET PERSONNEL :

##### Montage  2 services soit 8h

##### Démontage  4h heures

Montage :	Service n°1 montage lumière et son :

3 techniciens lumière / plateau / son

ou

2 techniciens polyvalents dont un sachant utiliser le jeu d'orgue et console

Service n°2 montage plateau

1 technicien plateau

Service n°3 réglage lumières, balance son

1 technicien pour le jeu d’orgue + un régisseur son

###### CONTACTS TECHNIQUES

……….

                - Régisseurs de tournée :  Nom Prénom  Tél.

Exemple plan de scène

Exemple fiche de patch

| Entrées | Instruments | Micros | Insert | Retour |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grosse caisse | Beta 52 | Comp | 2 |
| 2 | Charlet | Sm81 |  | 2/3/4/5 |
| 3 | Caisse claire frappe | Sm57 | comp/gate |  |
| 4 | Caisse claire timbre | Sm57 | comp/gate |  |
| 5 | Tom 1 | Sm57 | gate |  |
| 6 | Tom 2 | Sm57 | gate |  |
| 7 | Tom 3 | Sm57 | gate |  |
| 8 | OH gauche | Sm81 |  |  |
| 9 | OH droit | Sm81 |  |  |
| 10 | Basse | DI |  | 1/2/3/4/5 |
| 11 | Guitare | E-609 |  | 1/2/3/4/5 |
| 12 | Chant jardin | Sm58 | comp | 1/2/3/4/5 |
| 13 | Chant cours | Sm58 | comp | 1/2/3/4/5 |
| 14 | Sampleur gauche | DI |  | 1/2/3/4/5 |
| 15 | Sampleur droit | DI |  | 1/2/3/4/5 |
| 16 | Retour reverbe gauche | - |  |  |
| 17 | Retour reverbe droit | - |  |  |

Les micros peuvent être remplacés par des équivalents.

Prévoir une alimentation (triplettes) pour les amplis basse et guitare, 20m de câbles minimum pour les micros chant si non HF.

Exemple plan de feu